## Slide 1: Stigende omkostninger bremser grøn omstilling: - Analyse af stigende udgifter til landbaseret VE i Danmark 2019-2025

## Slide 2
Udvikling i omkostninger til opstilling af vedvarende energi på land
Analyse af stigende udgifter til landbaseret VE i Danmark 2019-2025 og konsekvenser for den grønne omstilling
Highlights fra Green Power Denmarks omkostningsanalyse 2024
De politisk pålagte omkostninger stiger
De omkostninger man politisk har pålagt VE er steget med ca. 3.500% siden 2019, hvilket har skabt betydelige barrierer for den grønne omstilling. Dette omfatter både øgede kommunale bidrag, højere jordskatter og stigende tariffer særligt fra Energinet.
VE-udbygningen går for langsomt
VE-udbygningen ligger på nuværende tidspunkt omkring 62% under 2022-niveauet og er langt fra de politiske målsætninger. Hvis vi skal nå den forventede VE-udbygning med en konstant udbygningstakt lå tallet for 2024 6 gange lavere, end det burde have været.
Konsekvenser for Danmark
Den kraftigt reducerede VE-udbygning kan true Danmarks energisikkerhed. Det skaber derudover risiko for højere energipriser og deraf tab af konkurrenceevne.
Behov for politisk stillingtagen
Omkostninger der er pålagt politisk bremser VE-udbygningen, og der er behov for, at politikerne forholder sig til, om de nuværende rammevilkår er forenlige med en ambition om at firedoble VE på land samt Danmarks øvrige energipolitiske interesser.

## Slide 3
Omstillingskrisen
Danmark mister momentum i den grønne omstilling – tempo og volumen i VE-udbygningen på land er afgørende
Vedvarende energi på land er afgørende for at reducere vores afhængighed af kul, olie og naturgas. Hvis den danske omstilling til øget elektrificeting ikke skal medføre en øget afhængighed af udenlandsk produceret strøm, forudsættes en markant udbygning af dansk produceret grøn strøm. Allerede nu kigger vi ind i en situation, hvor vores afhængighed af strøm fra udlandet bliver større og større. Havvindudbuddet i 2024 endte desværre uden bud, hvilket understreger behovet for at fokusere på og styrke den landbaserede energiproduktion. Det vil ikke være muligt for havvinden at kunne levere strøm før 2030.
Under 20 procent af Danmarks energiforbrug er elektrificeret. Vi har brug for meget mere grøn strøm, når transport, opvarmning og industri skal omlægges. Uden en hurtigere udbygning af VE på land vil vi misse muligheden for at blive selvforsynende og ende med dyr import af strøm. Selvforsyning handler ikke kun om uafhængighed – det handler om at sikre, at danske husholdninger og virksomheder har pålidelig adgang til strøm til konkurrencedygtige priser, uden at være prisgivet udenlandske energimarkeders udsving og geopolitiske spændinger. Vi sakker bagud med forbrugsomstillingen, og manglende klarhed om den fremtidige produktionskapacitet kan bremse virksomhedernes beslutning om at elektrificere deres drift.
For at skabe transparens omkring udviklingen udgiver Green Power Denmark for andet år i træk en detaljeret omkostningsanalyse. Analysen dokumenterer de stigende udgifter til VE-projekter og stiller spørgsmål til beslutningstagerne, om det er holdbart i den omstillingskrise, Danmark befinder sig i.
Konsekvenser ved manglende handling:
Højere elpriser
Risiko for højere energipriser og deraf tab af konkurrenceevne.
Svækkelse af energisikkerhed
Øget afhængighed af udenlandsk energi og risiko for forsyningsudfordringer.
Svært at nå VE-mål
Vind- og solenergi tager hhv. 2-5 år at opstille. Med en accelerering kan de danske VE-mål stadig nås. Med det forudsætter øget politisk fokus på rammevilkår.

## Slide 4
Fra ambition til opbremsning
Øgede omkostninger for vedvarende energi på land har medført en opbremsning i udbygningen.
Klimaaftalen om grøn strøm og varme 2022 satte ambitiøse mål med en firedobling af produktionen fra vedvarende energi på land, og regeringen har på en række områder arbejdet for at understøtte udviklingen med forskellige initiativer.
Den vedvarende energi er dog presset af voldsomme stigninger i regulatoriske omkostninger, altså omkostninger man politisk har bestemt at pålægge VE. Betalingerne til kommuner (grøn pulje) er øget og vedvarende energi betaler nu højere jordskatter, men den største ændring kommer af kraftigt stigende tariffer og tilslutningsbidrag til Energinets transmissionsnet. Det er et politisk valg, at VE-udviklerne skal bære disse omkostninger. Vælger man at udviklerne skal bære en større omkostning, så kommer der mindre grøn strøm.
Folketingets beslutning fra 22. juni 2020 om at elproducenter skal medfinansiere det fælles elnet har haft store konsekvenser. Allerede dengang udtrykte et flertal bekymring for, at ændringerne kunne bremse udbygningen - en bekymring der har vist sig at være velbegrundet.
For at skabe transparens omkring udviklingen udgiver Green Power Denmark for andet år i træk en detaljeret omkostningsanalyse. Analysen dokumenterer de stigende udgifter til VE-projekter og stiller spørgsmål til beslutningstagerne, om det er holdbart i den omstillingskrise, Danmark befinder sig i.
Fakta:
Markant højere politik pålagte omkostninger
Fra 44.000-52.000 kr/MW (sol/vind) i 2019 til 1.648.000-1.837.000 kr/MW i 2025 – en stigning på omkring 3.500%
Markante stigninger
Energinet hæver balance- og indfødningstariffer, og alene tilslutningsbidraget er steget med 62-69% fra 2024 til 2025.
VE-udbygningen ligger lavt
Hvis vi skal nå den forventede VE-udbygning med en konstant udbygningstakst lå tallet for 2024 6 gange lavere, end det burde have været.

## Slide 5
Spørgsmål
Her er nogle centrale spørgsmål, som fortjener svar:
Harmonerer en 3.500%-stigning i VE-omkostninger med Danmarks grønne mål?
Kan en omkostningsstigning på ca. 3.500% forenes med ambitionen om at en stigende del af vores forbrug skal være elektrificeret (herunder mål om firedoblet VE-produktion)? Og hvordan kan Danmark fastholde sin position som grøn frontløber med sådanne rammevilkår?
Er usikkerhed om rammevilkår ved at bremse VE-udviklingen?
Er det hensigtsmæssigt, at der fortsæt pålægges flere omkostninger for de grønne producenter, så omkostningerne til at blive tilsluttet transmissionsnettet kan stige over 70% på et enkelt år?
Skæv omkostningsfordeling?
Er der politisk bevågenhed om, at de stigende omkostninger forrykker balancerne, så omkostningerne for den grønne energi vokser, mens det ikke er tilfældet for fossile brændsler?
Green Power Denmark opfordrer til politisk stillingtagen til rammevilkår for vedvarende energi

## Slide 6
Overblik over omkostninger for VE-anlæg
Nøgletal:
I 2023 var omkostningerne mellem 339.000 - 1.201.000 kr. pr. MW alt afhængig af geozoner og teknologi, mod 44.000-52.000 kr. pr. MW i 2019.
Med samme metode viser beregninger, at de politisk pålagte omkostninger er steget med 459.000 – 1.604.000 kr. pr. MW for solceller og 640.000 – 1.785.000 kr. pr. MW for landvindmøller i 2025. Det er en stigning på 53% fra 2023 til 2025 for landvindmøller i produktionsdominerende områder.
Sammenlagt er de politisk bestemte omkostninger steget fra omkring 44.000-52.000 kr. pr. MW (sol/vind) i 2019 til 1.648.000-1.837.000 kr. pr. MW i 2025. Det svarer til en stigning på omkring 3.500%.
Stigningerne skyldes primært, at Grøn Puljeordning til kommunerne fra er steget med 150% i 2024, og at Energinet i 2025 har øget balance- og indfødningstariffer og tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget til Energinet er steget med 62-69% fra 2024 til 2025.
Prishoppet fra 2023 til 2025 kommer især fra Energinets stigende takster. I producentdominerede områder med meget vedvarende energi står TSO-taksterne for over halvdelen af stigningen fra 2023 til 2025. Energinet argumenterer for, at stigningerne er en følge af et generelt omkostningspres på den globale grønne omstilling.
Green Power Denmark anerkender, at øget global efterspørgsel efter udbygning af transmissionsnet skaber flaskehalse og dermed prisstigninger. Det er dog svært at genkende en nødvendig prisstigning i det niveau.

## Slide 7: FIGURER Udvikling i VE-omkostninger 2019-2025: Detaljeret overblik over stigende politisk pålagte udgifter

## Slide 8: Omkostninger til DSO-tilsluttet anlæg som følge af politiske beslutninger er steget med op til 1.785.000 kr. pr. MW siden 2019
GRØN ZONE
RØD ZONE
Chart: 
 | 44.485 | 94.5647 | 136.3767 | 129.4458 | 338.7636 | 438.4704 | 503.6613
 | 52.156 | 102.7138 | 234.6998 | 220.676 | 429.1521 | 619.6669 | 692.5184
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
459
640
Solkraft
Vind
Note: Metode afsnittet for tilgang og forbehold. Kilde: Green Power Denmark på baggrund af Energinets takster, DSO'ernes tilslutningsbidrag og tariffer (Green Power Denmark) samt N1, Cerius og European Energy
Omkostninger som følge af regulatoriske ændringer (DSO-tilsluttet, A-høj) for VE-anlæg på land i ét enkelt år i 2019-2025 1.000 kr. (2019-priser)/MW
Chart: 
 | 44.485 | 94.5647 | 136.3767 | 129.4458 | 1100.0969 | 1346.5573 | 1648.3696
 | 52.156 | 102.7138 | 234.6998 | 220.676 | 1200.744 | 1537.9278 | 1837.2268
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.604
1.785
Forbrugsdominerede områder
Produktionsdominerede områder

## Slide 9: Omkostninger til TSO-tilsluttede anlæg som følge af politiske beslutninger er steget med op til 1.018.000 kr. per MW siden 2019
GRØN ZONE
RØD ZONE
Chart: 
 | 44.485 | 94.5647 | 136.3767 | 129.4458 | 238.8337 | 341.3617 | 483.3437
 | 52.156 | 102.7138 | 234.6998 | 220.676 | 327.5124 | 520.0147 | 669.1214
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
439
617
Solkraft
Vind
Note: Se Metode afsnittet for tilgang og forbehold. *Stationsbidraget deles over 100 MW i dette eksempel. Kilde: Green Power Denmark på baggrund af Energinets takster, DSO'ernes tilslutningsbidrag og tariffer (Green Power Denmark) samt N1, Cerius og European Energy
Omkostninger som følge af regulatoriske ændringer (TSO-tilsluttet 100 MW) for VE-anlæg på land i ét enkelt år i 2019-2025 1.000 kr. (2019-priser)/MW
Chart: 
 | 44.485 | 94.5647 | 136.3767 | 129.4458 | 443.3933 | 584.2312 | 884.5465
 | 52.156 | 102.7138 | 234.6998 | 220.676 | 542.3306 | 773.0582 | 1070.3242
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
840
1.018
Forbrugsdominerede områder
Produktionsdominerede områder

## Slide 10: De initiale omkostninger stiger med 53-61% fra 2023 til 2025 - i høj grad drevet af Energinets takster
De faste politisk pålagte omkostninger 2023-2025
De initiale omkostninger, som er politisk pålagt VE-anlæg, stiger med 53-61% mellem 2023 og 2025, i høj grad båret af de faste omkostninger.
Grøn Pulje
VE-udviklerne skal fra 1. juli 2024 betale 312.500 kr. pr. MW til kommunerne for landvind. Det er en 150 procent stigning. I 2025 udgør Grøn Pulje 15% mod 9% i 2023.
TSO
I 2023 udgør Energinets tilslutningsbidrag 36 % i Rød zone, og i 2025 udgør det 47 % i Rød zone. Energinets tarifstruktur ændres også (se næste slide).
DSO
Netselskabernes tilslutningsbidrag reguleres årligt efter reguleringsprisindekset, som er det indeks, der bruges i netselskabernes økonomiske regulering
Note: Se Metode afsnittet for tilgang og forbehold. *Satserne i figuren til højre er prisindeksreguleret, og dermed ikke de faktiske satser. Se Bilagstabellerne for de faktiske satser.
Kilde: Green Power Denmark på baggrund af Energinets takster, DSO'ernes tilslutningsbidrag og tariffer (Green Power Denmark) samt N1, Cerius og European Energy
Omkostninger som følge af ændret regulering – eksempel for landvind (DSO-tilsluttet, A-høj) i år 1 (2019, 2023, 2024 og 2025e)*
1.000 kr. (2019-priser)/MW
Chart: 
 | 40 | 162.7533 | 173.0435 | 174.0188 | 570.4695 | 614.7826 | 618.7563
 | 11.58 | 43.8405 | 43.4783 | 42.6811 | 43.8405 | 43.4783 | 42.6811
 | 0.576 | 88.5577 | 103.4783 | 164.7492 | 287.5934 | 340.8696 | 565.952
 | 109.6011 | 271.7391 | 266.7572 | 149.0575 | 223.4783 | 298.768
 | 12.1 | 14.087 | 29.45 | 109.6011 | 271.7391 | 266.7572
 | 2.6304 | 3.913 | 4.7376 | 27.8825 | 29.7391 | 29.45
 | 9.6691 | 9.9278 | 10.1245 | 2.6304 | 3.913 | 4.7376
 | 9.6691 | 9.9278 | 10.1245
2019
110 (26%)
2023
2024
267 (39%)
2025
149 (12%)
288 (24%)
2023
2024
299 (16%)
566 (31%)
2025
52
429
620
693
1.201
1.538
1.837
+61%
+53%
Særskat på landjord ét år
Tariffer ét år (DSO)
Tariffer ét år (TSO)
Grøn Pulje
Transformerbidrag (TSO)
Nært net (TSO)
RfG (DSO)
Nettilslutning (DSO)
47%
36%
Grøn Zone
Rød Zone

## Slide 11: De løbende omkostninger stiger med 8% over levetiden på grund af øgede Energinet takster
Løbende omkostninger (her over 30 år)
VE-opstillerne bliver også påvirket af de stigende løbende omkostninger over levetiden (her 30 år). De stiger med 8% set over hele levetiden.
VE-Bonus og Særskat på landbrugsjord
Disse indgår ikke, da reguleringen herom ikke er ændret i mellem 2023-2025.
TSO
De løbende transmissions-netomkostningerne består af indfødnings- og balanceringstariffer.
DSO
Netselskabernes indfødningstariffer som udvikler sig på grund af elpriserne og det fysiske nettab.
Note: Beregningen er antager blot en konstant produktion pr. år, over 30 år, og ganger de fastsatte tarifniveuer på fra 2023 og 2024. Det er løbende priser og ingen diskontering er lavet..
Kilde: Green Power Denmark på baggrund af Energinets takster
Omkostninger over 30 år for balance- og indfødningstarif på TSO-niveau med 2023 og 2025-niveauer i produktionsoverskudsområder
Løbende priser (1.000 kr.)
Produktionsdominerede områder
Chart: 
 | 283.5 | 157.5 | 810 | 450
2023
2025
2023
2025
-44%
-44%
Indfødningstarif
Chart: 
 | 50.4 | 204.75 | 144 | 585
2023
2025
2023
2025
+306%
+306%
Chart: 
 | 333.9 | 362.25 | 954 | 1035
2023
2025
2023
2025
+8% (+28)
+81 (+8%)
Sol
Landvind
Balancetarif
Samlet stiger det med 28.000-81.000 kr. pr. MW eller 8%

## Slide 12: Hvordan har vi gjort? Vi har tager udgangspunkt i et vedvarende energianlæg, der er kategoriseret i A-høj, og tilsluttet på DSO-niveau i hhv. geozone grøn og rød. Den specifikke zoneopdeling fastlægges pba. udvekslingen mellem DSO og TSO. I røde zoner løber mest elektricitet fra DSO til TSO (typisk områder med produktionsoverskud), mens der i grønne zoner løber mest elektricitet fra TSO til DSO (typisk forbrugsdominerede områder). Vi har simplificeret eksemplet ved at sætte lighed mellem DSO rød zone og TSO blå zone, og omvendt med DSO grøn og TSO gul/hvid. Disse zoner har samtidig også store overlap. For TSO-beregningen har vi gjort det samme. Forskellen er, at vi har anvendt et anlæg på 100 MW, som stationsbidraget fordeles ud på. Alle andre satser er de samme, dog betales, der ikke DSO-tilslutningsbidrag eller transformerbidrag mv. Kun nært net. Omkostninger som følge af ændret regulering Vi har kun kigget på prisstigninger, som følge af ændret regulering. Det er endvidere omkostningselementer, der enten er nye eller har ændret sig siden 2019 for opstillerne. Omkostningselementerne er specifikt følgende: 1. Nettilslutning ved DSO 2. Nettilslutning ved DSO, TSO tilslutningsbidrag for det bagvedliggende net 3. TSO-transformerbidrag for DSO-tilsluttede anlæg 4. Indfødnings- og balanceringstariffer på TSO 5. DSO-RFG omkostning ved VE-anlæg 6. DSO-indfødningstarif 7. Grøn Pulje 8. Særskat på landbrugsjord
METODE OG FORBEHOLD (1)
Der findes yderligere omkostninger, der følger af ændret regulering, som vi har undladt at tage med, da disse er for projektspecifikke - til at de kan kvantificeres til en generel betragtning. Det omfatter køberetsordningen som blev afskaffet i 2020, hvor man omvendt indførte salgsoptionsordningen og VE Bonusordningen Disse ordninger var/er særdeles projektspecifikke og er derfor udeladt.
Datakilder Beregningerne baseres primært på offentligt tilgængelige data. Punkt 1 fremgår på Green Power Denmarks hjemmeside for Tilslutningsbidrag for produktion. Punkt 2, 3 og 4 er Energinets aktuelle tariffer, og fremgår via. Energinets hjemmeside. Punkt 5. Omkostningerne til DSO-RFG er ikke offentligt tilgængelige. Dette omkostningsniveau er skønnet på baggrund af data fra branchen.
Punkt 6. Omkostningsniveauet for indfødningstariffer er markedsbestemt af udviklingen i spotprisen. Beregningerne anvender her et gennemsnit for N1 og Cerius.
Punkt 7. Grøn Pulje er lovbestemt og følger projektets kapacitet i relation til dets antal af fuldlasttimer. I 2024 sker flere ændringer af Grøn Pulje. Taksten stiger med 150%, men det nu også muligt at betale en rate over en årrække. Her regnes den fulde betaling i år 1.
Punkt 8 omfatter ændringen af hvordan værdien af landbrugsjord værdisættes, når der etableres VE-anlæg. Metoden til at beregne det fremgår via. EY (https://www.ey.com/da_dk/agribusiness/ejendomsskat-af-jord-under-solceller-og-vindmoller)
Omkostninger i 2019 består af tidligere niveauer på 1., 4., 6. og 8. Udgifter til DSO-nettet i 2019 baserer sig på European Energys omkostninger til administration, måler samt forskellige tilslutningsopgaver, som udvikler skulle stå for i 2019.

## Slide 13
Antagelser og beregningsforudsætninger Alle omkostninger omregnes til 2019-prisniveau via. Danmarks Statistiks nettoprisindeks. I 2025 har vi anvendt fremskrivningen fra Økonomisk Redegørelse fra august 2024.
For solkraft er fuldlasttimer på 1.050 anvendt, og landvind er det 3.000.
Særskat på landbrugsjord indeksreguleres med Personskattelovens § 20, og vi anvender den gennemsnitlige sats for grundskyld til beregning i 2023.
Udgangspunkt er år 1 – anlægsåret Beregningen viser omkostningerne i år 1. Nogle omkostningselementer betales up front som et engangsbeløb. Andre omkostninger betales løbende. Beregningerne viser ikke de totale løbende omkostninger fx tariffer i hele anlæggets levetid, men viser hvad disse omkostninger udgør i et enkelt år.
METODE OG FORBEHOLD (2)

## Slide 14
BILAGSTABEL(2023) |  |  | Grøn Zone |  | Rød Zone |  |  | 
 | 2019 |  | 2023 |  | Omkostninger 2023 |  |  | 
Type | Landvind | Solkraft | Landvind | Solkraft | Landvind | Solkraft | Enhed | Bemærkning
Upfront DSO tilslutningsbidrag. Omkostning for tilslutning på 60 kV (A-høj). | 40.000 | 40.000 | 140.000 | 140.000 | 605.000 | 605.000 | DKK/MW | DSO tilslutningsbidrag anmeldt efter Green Power Denmarks tarifmodel efter opdatering med virkning fra 1/1 2023. I 2019 omfatter omkostningen typiske omkostninger til administration, måler samt forskellige tilslutningsopgaver, som udvikler selv stod for. 2019-niveau (40.000 kr.) tillægges i summen nederst i alle år fremadrettet efter 2019., da omkostningen umiddelbart ikke er væk.
Upfront TSO tilslutningsbidrag for DSO-tilsluttede anlæg. Omkostning for bagvedliggende net. | 0 | 0 | 101.000 | 101.000 | 328.000 | 328.000 | DKK/MW | Nettilslutningsomkostninger som implementeret af Energinet for tilslutning af vedvarende energianlæg med virkning fra 1/1 2023. Der antages lighed mellem DSO rød og TSO blåzone, og grøn zone samt TSO gul zone. Det er nødvendigvis ikke således, men i høj grad.
Upfront TSO-transformerbidrag for DSO-tilsluttede anlæg. Omkostning for bagvedliggende net. Betales til Energinet hvis anlægget er placeret i en rød DSO-zone og samtidigt i en blå- Energinet-zone. | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 | DKK/MW | TSO transformerbidrag som implementeret af Energinet for anlæg tilsluttet på DSO niveau. Eksemplet er for et typisk vedvarende energianlæg som tilsluttes en DSO når det er placeret i en rød DSO-zone og blå TSO-zone. Der antages lighed mellem DSO rød og TSO blåzone, og grøn zone samt TSO gul zone. Det er nødvendigvis ikke således, men i høj grad.
Løbende driftsomkostning TSO-indfødnings- og balancetariff Omkostning ved 1.050 fuldlasttimer for sol og 3.000 fuldlasttimer for vind. Gælder alle energianlæg uanset tilslutning (kun 1 års produktion). Vi anvender 3.000 FLH vind, og 1.050 solceller | 11.580 | 4.053 | 13.800 | 4.830 | 31.800 | 11.130 | DKK/MW | Indfødningstarif som opkrævet af Energinet er hhv. 0,3 øre/kWh i forbrugsdominerede områder 0,9 øre/kWh i produktionsdominerede områder. Balancetarif for produktion er 0,16 øre/kWh i 2023. Gælder al energi der fødes ind på nettet. Tarifopdatering med virkning fra 1/1 2023. Der antages lighed mellem DSO rød og TSO blåzone, og grøn zone samt TSO gul zone. Det er nødvendigvis ikke således, men i høj grad.
Upfront DSO-RFG implementering for DSO tilsluttede anlæg. Omkostninger er del af CAPEX for VE anlæg og kan varierer fra anlæg til anlæg. Omkostning er eksempel for DSO | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | DKK/MW | Baseret på eksempel fra European Energy (hvidbog-om-mere-vedvarende-energi-paa-land.pdf (europeanenergy.com)) Typiske ekstraomkostninger for etablering af reservekapacitet til levering af reaktiv effekt selv under ekstreme driftsbetingelser med Power Factor på 0.95 og en underspænding på 10%. Loven har været i kraft siden 2019, men ikke implementeret før 2020, og derfor ikke inkluderet i beregningen i år 2019.
Løbende driftsomkostning DSO-indfødningstariff, driftsomkostning Omkostninger ved 1.050 fuldlasttimer for sol og 3.000 fuldlasttimer for vind. (kun 1 års produktion) | 0 | 0 | 3.000 | 1.050 | 3.000 | 1.050 | DKK/MW | Indfødningstarif i løbende til dækning af drift og vedligeholdelse af elnettet. Tariffen gælder ethvert energi anlæg tilsluttet I A-høj. Indfødningstariffen afhænger af elprisen, netselskaber og områder. Her er anvendt et gennemsnit af seneste sats i Cerius og N1, som ender på 0,1 øre/KWh.
Upfront Grøn Pulje. | 0 | 0 | 125.000 | 40.000 | 125.000 | 40.000 | DKK/MW | Omkostninger er flyttet fra staten til udvikler
Løbende driftsomkostning Særskat på landbrugsjord. Vi anvender 3.000 FLH vind, og 1.050 solceller Gælder for hele ejendommen såfremt en andel af ejendommen foruden landbrug anvendes til VE.(kun 1 års produktion). | 576 | 432 | 11.028 | 3.860 | 11.028 | 3.860 | DKK/MW | 7,2 promille anvendes ved landbrugsbeskatning og 3,2% for erhvervsjord, svarende til den maksimale grundskyldssats. 7,2 promille var i 2019 anvendt for sol og vindkraft opstillet på landbrugsjord (https://winddenmark.dk/nyheder/lovforslag-vil-mangedoble-ejendomsskatten-vindmoelleejere). Efter indførelse af ny særskat på jord til vedvarende energianlæg vil grundskyldsatsen typisk ligge mellem 0,72% og 3,2%. I eksempel anvendes derfor gennemsnit hvilket er 1,96% for grundskyld. Det antages at der etableres 1 MW sol pr. ha.
2023-omkostninger (i 2023-priser) | 52.156 | 44.485 | 483.828 | 380.740 | 1.363.828 | 1.249.040 | DKK/MW | Det vil sige løbende priser
2023-omkostninger (i 2019-priser) | 52.156 | 44.485 | 429.152 | 338.764 | 1.200.744 | 1.100.097 | DKK/MW | Overstående total omregnes til 2019-prisniveau via. Danmarks Statistiks Nettoprisindeks.

## Slide 15
BILAGSTABEL(2024) |  |  | Grøn Zone |  | Rød Zone |  |  | 
 | 2019 |  | 2024 |  | Omkostninger 2023 |  |  | 
Type | Landvind | Solkraft | Landvind | Solkraft | Landvind | Solkraft | Enhed | Bemærkning
Upfront DSO tilslutningsbidrag. Omkostning for tilslutning på 60 kV (A-høj). | 40.000 | 40.000 | 153.000 | 153.000 | 661.000 | 661.000 | DKK/MW | DSO tilslutningsbidrag anmeldt efter Green Power Denmarks tarifmodel efter opdatering med virkning fra 1/1 2023. I 2019 omfatter omkostningen typiske omkostninger til administration, måler samt forskellige tilslutningsopgaver, som udvikler selv stod for. 2019-niveau (40.000 kr.) tillægges i summen nederst i alle år fremadrettet efter 2019., da omkostningen umiddelbart ikke er væk.
Upfront TSO tilslutningsbidrag for DSO-tilsluttede anlæg. Omkostning for bagvedliggende net. | 0 | 0 | 119.000 | 119.000 | 392.000 | 392.000 | DKK/MW | Nettilslutningsomkostninger som implementeret af Energinet for tilslutning af vedvarende energianlæg med virkning fra 1/1 2023. Der antages lighed mellem DSO rød og TSO blåzone, og grøn zone samt TSO gul zone. Det er nødvendigvis ikke således, men i høj grad.
Upfront TSO-transformerbidrag for DSO-tilsluttede anlæg. Omkostning for bagvedliggende net. Betales til Energinet hvis anlægget er placeret i en rød DSO-zone og samtidigt i en blå- Energinet-zone. | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.000 | 257.000 | DKK/MW | TSO transformerbidrag som implementeret af Energinet for anlæg tilsluttet på DSO niveau. Eksemplet er for et typisk vedvarende energianlæg som tilsluttes en DSO når det er placeret i en rød DSO-zone og blå TSO-zone. Der antages lighed mellem DSO rød og TSO blåzone, og grøn zone samt TSO gul zone. Det er nødvendigvis ikke således, men i høj grad.
Løbende driftsomkostning TSO-indfødnings- og balancetariff Omkostning ved 1.050 fuldlasttimer for sol og 3.000 fuldlasttimer for vind. Gælder alle energianlæg uanset tilslutning (kun 1 års produktion). Vi anvender 3.000 FLH vind, og 1.050 solceller | 11.580 | 4.053 | 16.200 | 5.670 | 34.200 | 11.970 | DKK/MW | Indfødningstarif som opkrævet af Energinet er hhv. 0,3 øre/kWh i forbrugsdominerede områder 0,9 øre/kWh i produktionsdominerede områder. Balancetarif for produktion er 0,24 øre/kWh i 2024. Gælder al energi der fødes ind på nettet.. Der antages lighed mellem DSO rød og TSO blåzone, og grøn zone samt TSO gul zone. Det er nødvendigvis ikke således, men i høj grad.
Upfront DSO-RFG implementering for DSO tilsluttede anlæg. Omkostninger er del af CAPEX for VE anlæg og kan varierer fra anlæg til anlæg. Omkostning er eksempel for DSO | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | DKK/MW | Baseret på eksempel fra European Energy (hvidbog-om-mere-vedvarende-energi-paa-land.pdf (europeanenergy.com)) Typiske ekstraomkostninger for etablering af reservekapacitet til levering af reaktiv effekt selv under ekstreme driftsbetingelser med Power Factor på 0.95 og en underspænding på 10%. Loven har været i kraft siden 2019, men ikke implementeret før 2020, og derfor ikke inkluderet i beregningen i år 2019.
Løbende driftsomkostning DSO-indfødningstariff, driftsomkostning Omkostninger ved 1.050 fuldlasttimer for sol og 3.000 fuldlasttimer for vind. (kun 1 års produktion) | 0 | 0 | 4.500 | 1.575 | 4.500 | 1.575 | DKK/MW | Indfødningstarif i løbende til dækning af drift og vedligeholdelse af elnettet. Tariffen gælder ethvert energi anlæg tilsluttet I A-høj. Indfødningstariffen afhænger af elprisen, netselskaber og områder. Her er anvendt et gennemsnit af seneste sats i Cerius og N1, som ender på 0,15 øre/KWh.
Upfront Grøn Pulje. | 0 | 0 | 312.500 | 125.000 | 312.500 | 125.000 | DKK/MW | Fra 1. Juli 2024 er taksten for Grøn Pulje steget med 150 pct., men samtidigt er det blevet muligt at betale over en årrække og til forskellige kommuner. Det tages der ikke stilling til her. Vi regner med upfront betalingen i år 1.
Løbende driftsomkostning Særskat på landbrugsjord. Vi anvender 3.000 FLH vind, og 1.050 solceller Gælder for hele ejendommen såfremt en andel af ejendommen foruden landbrug anvendes til VE.(kun 1 års produktion). | 576 | 432 | 11.417 | 3.996 | 11.417 | 3.996 | DKK/MW | Satsen indeksreguleres med Personskattelovens § 20. Omkostningen i 2023 er fremskrevet på baggrund af dette indeks i løbende priser.
2024-omkostninger (i 2023-priser) | 52.156 | 44.485 | 706.617 | 498.241 | 1.762.617 | 1.542.541 | DKK/MW | Det vil sige løbende priser
2024-omkostninger (i 2019-priser) | 52.156 | 44.485 | 619.667 | 438.470 | 1.537.928 | 1.346.557 | DKK/MW | Overstående total omregnes til 2019-prisniveau via. Danmarks Statistiks Nettoprisindeks.

## Slide 16
BILAGSTABEL(2025) |  |  | Grøn Zone |  | Rød Zone |  |  | 
 | 2019 |  | 2025 |  | Omkostninger 2023 |  |  | 
Type | Landvind | Solkraft | Landvind | Solkraft | Landvind | Solkraft | Enhed | Bemærkning
Upfront DSO tilslutningsbidrag. Omkostning for tilslutning på 60 kV (A-høj). | 40.000 | 40.000 | 157.000 | 157.000 | 678.000 | 678.000 | DKK/MW | DSO tilslutningsbidrag anmeldt efter Green Power Denmarks tarifmodel efter opdatering med virkning fra 1/1 2023. I 2019 omfatter omkostningen typiske omkostninger til administration, måler samt forskellige tilslutningsopgaver, som udvikler selv stod for. 2019-niveau (40.000 kr.) tillægges i summen nederst i alle år fremadrettet efter 2019., da omkostningen umiddelbart ikke er væk.
Upfront TSO tilslutningsbidrag for DSO-tilsluttede anlæg. Omkostning for bagvedliggende net. | 0 | 0 | 193.000 | 193.000 | 663.000 | 663.000 | DKK/MW | Nettilslutningsomkostninger som implementeret af Energinet for tilslutning af vedvarende energianlæg med virkning fra 1/1 2023. Der antages lighed mellem DSO rød og TSO blåzone, og grøn zone samt TSO gul zone. Det er nødvendigvis ikke således, men i høj grad.
Upfront TSO-transformerbidrag for DSO-tilsluttede anlæg. Omkostning for bagvedliggende net. Betales til Energinet hvis anlægget er placeret i en rød DSO-zone og samtidigt i en blå- Energinet-zone. | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | DKK/MW | TSO transformerbidrag som implementeret af Energinet for anlæg tilsluttet på DSO niveau. Eksemplet er for et typisk vedvarende energianlæg som tilsluttes en DSO når det er placeret i en rød DSO-zone og blå TSO-zone. Der antages lighed mellem DSO rød og TSO blåzone, og grøn zone samt TSO gul zone. Det er nødvendigvis ikke således, men i høj grad.
Løbende driftsomkostning TSO-indfødnings- og balancetariff Omkostning ved 1.050 fuldlasttimer for sol og 3.000 fuldlasttimer for vind. Gælder alle energianlæg uanset tilslutning (kun 1 års produktion). Vi anvender 3.000 FLH vind, og 1.050 solceller | 11.580 | 4.053 | 34.500 | 12.075 | 34.500 | 12.075 | DKK/MW | Indfødningstarif som opkrævet af Energinet er hhv. 0,5 øre/kWh i forbrugsdominerede områder, 0,5 øre/kWh i produktionsdominerede områder. Balancetarif for produktion er 0,65 øre/kWh i 2025. Gælder al energi der fødes ind på nettet. Der antages lighed mellem DSO rød og TSO blåzone, og grøn zone samt TSO gul zone. Det er nødvendigvis ikke således, men i høj grad.
Upfront DSO-RFG implementering for DSO tilsluttede anlæg. Omkostninger er del af CAPEX for VE anlæg og kan varierer fra anlæg til anlæg. Omkostning er eksempel for DSO | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | DKK/MW | Baseret på eksempel fra European Energy (hvidbog-om-mere-vedvarende-energi-paa-land.pdf (europeanenergy.com)) Typiske ekstraomkostninger for etablering af reservekapacitet til levering af reaktiv effekt selv under ekstreme driftsbetingelser med Power Factor på 0.95 og en underspænding på 10%. Loven har været i kraft siden 2019, men ikke implementeret før 2020, og derfor ikke inkluderet i beregningen i år 2019.
Løbende driftsomkostning DSO-indfødningstariff, driftsomkostning Omkostninger ved 1.050 fuldlasttimer for sol og 3.000 fuldlasttimer for vind. (kun 1 års produktion) | 0 | 0 | 5.500 | 1.943 | 5.500 | 1.943 | DKK/MW | Indfødningstarif i løbende til dækning af drift og vedligeholdelse af elnettet. Tariffen gælder ethvert energi anlæg tilsluttet I A-høj. Indfødningstariffen afhænger af elprisen, netselskaber og områder. Her er anvendt et gennemsnit af seneste sats i Cerius og N1, som ender på 0,19 øre/KWh.
Upfront Grøn Pulje. | 0 | 0 | 312.500 | 125.000 | 312.500 | 125.000 | DKK/MW | Fra 1. Juli 2024 er taksten for Grøn Pulje steget med 150 pct., men samtidigt er det blevet muligt at betale over en årrække og til forskellige kommuner. Det tages der ikke stilling til her. Vi regner med upfront betalingen i år 1.
Løbende driftsomkostning Særskat på landbrugsjord. Vi anvender 3.000 FLH vind, og 1.050 solceller Gælder for hele ejendommen såfremt en andel af ejendommen foruden landbrug anvendes til VE.(kun 1 års produktion). | 576 | 432 | 11.861 | 4.151 | 11.861 | 4.151 | DKK/MW | Satsen indeksreguleres med Personskattelovens § 20. Omkostningen i 2023 er fremskrevet på baggrund af dette indeks i løbende priser.
2024-omkostninger (i 2023-priser) | 52.156 | 44.485 | 764.411 | 543.169 | 2.105.411 | 1.884.169 | DKK/MW | Det vil sige løbende priser
2024-omkostninger (i 2019-priser) | 52.156 | 44.485 | 692.518 | 503.661 | 1.837.227 | 1.648.370 | DKK/MW | Overstående total omregnes til 2019-prisniveau via. Danmarks Statistiks Nettoprisindeks.